ПРИЛОЖЕНИЕ 6*

(Справочное)

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ

| Заполнение светового проема | Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2 ( (С/Вт |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Одинарное остекление в деревянных или пластмассовых переплетах | 0,18 |
| Одинарное остекление в металлических переплетах: окон и фонарей с вертикальным остеклением зенитных фонарей | 0,15 0,14 |
| Двойное остекление в деревянных или пластмассовых спаренных переплетах | 0,39 |
| Двойное остекление в деревянных или пластмассовых раздельных переплетах | 0,42 |
| Двойное остекление в металлических раздельных переплетах: окон и фонарей с вертикальным остеклением витрин | 0,34 0,31 |
| Тройное остекление в деревянных или пластмассовых раздельно-спаренных переплетах | 0,55 |
| Тройное остекление в металлических раздельных переплетах | 0,46 |
| Блоки стеклянные пустотные с шириной швов между ними 6 мм, размером, мм: 194х194х98 244х244х98 | 0,31 0,33 |
| Профильное стекло: швеллерного сечения коробчатого сечения | 0,16 0,31 |
| Заполнение из органического стекла зенитных фонарей: Одинарное Двойное тройное | 0,19 0,36 0,52 |
| Двухслойные стеклопакеты в деревянных или пластмассовых переплетах: из обычного стекла с твердым селективным покрытием внутреннего стекла то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном с мягким селективным покрытием внутреннего стекла то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном с тепловым зеркалом то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном | 0,36 0,48 0,56 0,52 0,62 0,70 0,83 |
| Двухслойные стеклопакеты в металлических переплетах: окон и фонарей с вертикальным остеклением зенитных фонарей: из обычного стекла с твердым селективным покрытием внутреннего стекла то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном с мягким селективным покрытием внутреннего стекла то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном | 0,31 0,30 0,38 0,45 0,42 0,51 |
| Двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление: в раздельных деревянных или пластмассовых переплетах окон в металлических переплетах зенитных фонарей | 0,53 0,46 |
| Трехслойные стеклопакеты в деревянных или пластмассовых переплетах: из обычного стекла с мягким селективным покрытием среднего стекла то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном | 0,52 0,72 0,86 |
| Примечания: 1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с коэффициентом излучения меньше или равным 0,15, к твердым покрытиям — больше или равным 0,25. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов в деревянных или пластмассовых переплетах даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75-0,85. При отношении площади остекления к площади заполнения светового проема в деревянных или пластмассовых переплетах, равном 0,6-0,74, указанные в таблице значения R0 следует увеличивать на 10 %, а при отношении площадей, равном 0,86 и более, соответственно уменьшать на 5 %. |